## Slide 1: Стабилизатор малых спутников CubeSat
Выполнил: Павлов Максим Вадимович, ученик 10 "А" класса школы №1544

## Slide 2: Актуальность
Системы стабилизации используются во всех современных воздушных и космических аппаратах, обеспечивая точность ориентации и управление положением.
CubeSat-спутники становятся всё популярнее благодаря низкой стоимости и простоте разработки.
Доступные и недорогие решения стабилизации позволяют расширить возможности образовательных и любительских космических проектов

## Slide 3: Цель проекта
Цель проекта — разработать и реализовать бюджетную систему стабилизации ориентации CubeSat на доступных компонентах, обеспечивающую удержание положения спутника в пространстве

## Slide 4: Ход работы Способы стабилизации
Маховики и реакционные колёса
Реакционные колёса(маховики) являются одним из основных и самых распространённых способов стабилизации спутников
Их принцип работы опирается на закон сохранения углового момента, когда вращение одной части тела компенсируется вращением другой в обратную сторону

## Slide 5: Ход работы Немного физики
Чтобы спутник не вращался должно соблюдаться условие сохранения углового момента, то есть:
Lспутник +Lмаховик =const
Но данный закон выполняется, при условии что отсутствуют внешние моменты
Так как наше тело в космосе подвергается вибрациями, эти внешние моменты приобретаются и тело начинает вращаться
Следовательно требуется задать ему обратный момент, то есть некую силу в противоположную сторону
M = I * a = a * r * m * l
I - момент инерции (то на сколько тело тяжело повернуть)
а - угловое ускорение задаваемое вращением маховиков

## Slide 6: Ход работы Алгоритм стабилизации
Как система понимает, какой сигнал подать на мотор?
1. Датчик MPU6050 измеряет параметры движения
  гироскоп фиксирует угловые скорости вокруг трёх осей;
  акселерометр фиксирует линейные ускорения и направление силы тяжести.
2. Сырые данные передаются в алгоритм обработки
  используется фильтр (Madgwick), который объединяет данные гироскопа и акселерометра;
  фильтр вычисляет ориентацию спутника в виде кватернионов или углов Эйлера.
3. Система определяет текущую ориентацию и сравнивает её с требуемой
  формируется ошибка ориентации – насколько спутник отклонён от нужного положения.
4. PID-регулятор обрабатывает ошибку
  определяет, насколько сильно и в каком направлении надо раскручивать реакционные колёса;
  выдаёт сигнал управления, учитывая пропорциональную, интегральную и дифференциальную части.
5. Сигнал подаётся на драйверы моторов
  драйвер управляет скоростью и направлением вращения маховиков;
  изменение скорости маховика создаёт момент, компенсирующий вращение спутника.

## Slide 7: Ход работы. MPU6050
MPU6050 — это инерционный датчик, который совмещает трёхосевой акселерометр и трёхосевой гироскоп. Он измеряет ускорения и угловые скорости, что позволяет определять наклон и вращение объекта в реальном времени.
В рамках проекта датчик был запаян на пины, установлен на модель CubeSat и подключён к микроконтроллеру по интерфейсу I²C (SDA, SCL, питание и GND). После подключения была выполнена калибровка, и MPU6050 начал передавать данные, которые используются для вычисления ориентации и работы системы стабилизации.

## Slide 8: Ход работы Фильтр Маджика
Фильтр Маджвика (Madgwick Filter)
Фильтр Маджвика — это алгоритм, который объединяет данные акселерометра и гироскопа, чтобы получить точную ориентацию объекта в пространстве.
Он работает лучше, чем простое сложение угловых скоростей, потому что: компенсирует дрейф гироскопа, который накапливает ошибку со временем
подавляет шум акселерометра, который сильно колеблется при движении
использует математическую оптимизацию, чтобы вычислять ориентацию плавно и быстро
выдаёт результат в виде кватернионов — это устойчиво и не приводит к “залипанию” углов.
Благодаря этому ориентация получается точной, стабильной и не «убегает» со временем.

## Slide 9: Ход работы PID регулятор
PID-регулятор — это алгоритм, который помогает системе автоматически приходить в нужное положение. Он получает ошибку (насколько устройство отклонилось) и рассчитывает, какой сигнал подать на моторы.
Он состоит из трёх частей:
P (пропорциональная) — реагирует на текущую ошибку: чем больше отклонение, тем сильнее корректирующий сигнал.
I (интегральная) — учитывает накопившуюся ошибку во времени и помогает убрать постоянные смещения.
D (дифференциальная) — реагирует на скорость изменения ошибки и сглаживает резкие движения, предотвращая перерегулирование.
Вместе эти три части позволяют системе стабилизировать положение точно, быстро и без колебаний.

## Slide 10: Ход работы Сборка модели
Модель CubeSat и двухосевой карданный подвес были напечатаны на 3D-принтере. В процессе печати возникла сложность: наружное кольцо подвеса оказалось слишком большим и не помещалось в область печати принтера целиком.
Чтобы решить проблему, кольцо пришлось разделить на четыре секции, напечатать их отдельно, а затем склеить ацетоном, который растворяет поверхность пластика и надёжно соединяет детали.
Так удалось собрать прочную и ровную конструкцию, полностью соответствующую нужным габаритам.

## Slide 11: Ход работы Код основной функции

## Slide 12: Результаты и выводы
В ходе работы была изучена система стабилизации малых космических аппаратов, включая принципы получения данных об ориентации тела в пространстве. Реализована полноценная схема: датчик измеряет угловое положение, данные обрабатываются фильтром, после чего система формирует и отправляет регуляторный сигнал на моторы для компенсации отклонений.
Был получен практический опыт работы с 3D-печатью, в том числе печать больших деталей по секциям и их последующая сборка. Создан работоспособный прототип двухосевой системы стабилизации.
Система успешно считывает поворот, корректно вычисляет ориентацию и передаёт управляющий сигнал на реакционные колёса. В процессе тестирования выявлены недостатки мощности выбранных моторов, что было учтено и будет исправлено в дальнейших версиях проекта.
Проект подтвердил возможность создания доступной и понятной системы стабилизации, а также дал базу для дальнейших улучшений.

## Slide 13: Перспективы развития проекта
Переход на датчик MPU9250 Добавление магнитометра позволит получить ориентацию по всем трём осям и существенно повысит точность определения положения.
Использование более мощных моторов Замена текущих приводов на моторы с большим крутящим моментом улучшит качество стабилизации и позволит эффективнее компенсировать вращение.
Улучшение PID-регуляторов Тонкая настройка коэффициентов, адаптивный PID или внедрение антиwind-up-механизмов повысит стабильность работы системы.
Переход на фильтр Калмана Использование EKF/UKF вместо Madgwick обеспечит более высокую точность оценки ориентации за счёт оптимальной фильтрации шумов гироскопа и акселерометра.
Использование паечной (макетной) платы вместо беспаечной Миниатюризация и уплотнение схемы уменьшат массу и размеры, что позволит приблизить модель к реальным требованиям CubeSat.
Возможное расширение до трёхосевой стабилизации Добавление третьего колеса или магнитных катушек позволит моделировать полноценную систему ориентации реального спутника.

## Slide 14: Список литературы
1. Mahony, R., Hamel, T., Pflimlin, J.-M. Нелинейные комплементарные фильтры на специальной ортогональной группе. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008. (математическая основа фильтров Mahony/Madgwick)
2. Madgwick, S. O. H. Эффективный фильтр ориентации для инерциальных и инерциально-магнитных сенсорных массивов. Университет Бристоля, 2010.
3. Reaction Wheel Fundamentals. NASA Technical Reports, 2015. Основы работы реакционных колёс. Технические отчёты NASA, 2015.

## Slide 15: Всем спасибо за внимание